Pomůcky: fotorezistor,  voltmetr, ampérmetr, potenciometr, spojovací materiál , zdroj napětí,

halogenová lampa, stojan

Základní poznatky:Fotorezistor  má odpor výrazně závislý na osvětlení.                                      Změříme VA-charakteristiku rezistoru                                                                                                             a) přikrytého tvrdým tmavým papírem

b) při denním světle

c) osvětleného halogenovou lampou

Postup měření:

- Zapojíme obvod podle schématu:

- Potenciometrem zvyšujeme napětí asi

- po 1 V.Hodnoty ampérmetru a voltmetru zapíšeme do tabulky.

- Měření provedeme podle bodu a),b),c)  ze základních poznatků.

- Grafy sestrojíme do soustavy souřadnic

- V závěru vyhodnotíme,jak závisí odpor fotorezistoru na osvětlení

Schéma zapojení

Vypracování

E1                E2              E3

| U/V | I/mA | I/mA | I/mA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 11 | 5 | 2,5 |
| 2 | 19,8 | 9 | 5 |
| 3 | 31 | 17 | 7,8 |
| 4 | 38 | 20 | 9,8 |
| 5 | 51 | 23 | 12,5 |
| 6 | 60 | 29 | 15,1 |
| 7 | 72 | 35 | 17,3 |
| 8 | 79 | 42 | 20 |
| 9 | 90 | 45,5 | 22 |
| 10 | 103 | 53 | 24,9 |
| 11 | 112 | 56 | 26,5 |

E1- osvětleno halogenovou lampou

E2- přirozené světlo

E3- přikrytí fotorezistoru

# Text boxes

Protokol laboratorní práce z fyziky     č……..                      Datum……..

Název: Měření VA-charakteristiky fotorezistoru

Měřil:………………………………..

Spolupracovali:……………………….

V

A

E1(E2(E3

Závěr: VA- charakteristika je nejstrmější pro osvětlení E1.                              Odpor fotorezistoru tedy klesá   s rostoucím osvětlením